## Slide 1: 暗認本読書9 TLSとネットワークセキュリティ
2021/11/26
https://anninbon.connpass.com/
光成滋生

## Slide 2: TLS 1.3
HTTPを安全に通信するためのプロトコル
  2021年の時点で最新
  TLS 1.2までに見つかっていた様々な問題の改善
特長
  性能の向上
    ハンドシェイクの効率化
  安全性の向上
    暗号化アルゴリズムの整備
    新しい鍵導出アルゴリズム
    形式検証
    認証付き暗号
    前方秘匿性

## Slide 3: TLS 1.2の通信プロトコル
暗号化通信が始まるまで3回やりとり
暗認本p.217
ここから暗号化始まる
通信パラメータ送信
サーバの返事
証明書・鍵交換情報など
クライアントの返事
鍵交換情報など

## Slide 4: TLS 1.3の通信プロトコル
暗号化通信が始まるまで1回やりとり
  Application dataが送信されるまでの通信回数も1回減
  (option) PKSがあれば0-RTTで暗号化通信が始まるモードも
暗認本p.218
KS : DH鍵共有 のための情報
PKS : 事前鍵
共有情報
ここから
暗号化始まる

## Slide 5: 暗号化アルゴリズムの整備
TLS 1.2まで
  後方互換性のために安全ではない暗号技術を保持
  ダウングレード攻撃 : 強制的に古いバージョンの暗号を強制
TLS 1.3
  MD5, SHA-1, 3DES, RC4などの禁止
  EdDSA , ChaCha20などの追加
EdDSA (Edwards-curve DSA)
  楕円曲線の新しいパラメータCurve25519
  素数がなので
  より高速でよりサイドチャネル攻撃を受けにくい曲線

## Slide 6: パラメータ選択の恣意性
経緯
  NISTが定めた擬似乱数生成アルゴリズムDual_EC_DRB
    2013年バックドアがあると報道
    その他の暗号技術(NIST P-256など)は大丈夫?
SafeCurves : https://safecurves.cr.yp.to/rigid.html

## Slide 7: 新しい鍵導出アルゴリズム
HKDF (HMAC-based Key Derivation Function)
  HMACを利用した鍵導出関数
  短いシードから秘密鍵に利用できる安全な擬似乱数を生成
HKDF-Extract
  salt : 秘密ではないランダムな値, x : DH鍵共有などの結果
  prk = HMAC(salt, x)
HKDF-Expand
  prkと付加情報infoから複数の安全な擬似乱数を生成
Derive-Secret
  infoにヘッダ情報を付与してHKDF-Expandを呼び出す

## Slide 8: 鍵導出手順
概要 : 詳細はRFC-8446参照
  ドラフトではマスターシークレット→メインシークレット

## Slide 9: 形式手法による安全性検証
現代暗号
  計算量的安全性に基づく理論的な評価
  複数の暗号技術を組み合わせたときの評価は完全ではない
  実装の不具合による攻撃
形式手法 (formal method)
  プロトコルの安全性を自動検証ツール(プログラム)で判定
モデル検証(e.g., ProVerif)
  プロトコルをモデル化
    数式を用いて厳密化
  モデルをツールに入力
    問題があれば出力
  問題が見つからなかったと いって安全とは限らない

## Slide 10: 定理証明
コンピュータと人間が対話しながら安全性を証明
  コンピュータに推論のヒントを与えながら厳密性をチェック
  e.g., EasyCrypt
  安全性が示せたら確かに安全
  安全性が示されたプロトコルから 実際に動くコードを自動生成

## Slide 11: 認証付き暗号
AEAD(Authenticated Encryption with Associated Data)
  秘匿性と完全性の両方を同時に満たす暗号
  共通鍵暗号とMACの組み合わせで実現
    組み合わせ方法や実装によって安全でないことも
TLS 1.3ではAEADが必須
  従来のCBCモードなどは削除
暗号技術＼性質 | 秘匿性 | 完全性
共通鍵暗号 | ある | 無い
MAC | 無い | ある
AEAD | ある | ある

## Slide 12: AEADのアルゴリズム
入力 : 平文m, ナンスn, 秘密鍵s, 関連データd
  ナンスnは同じ値を再利用してはいけない
  関連データは暗号化されないが改竄防止対象となる
出力 : 暗号文c, 認証タグt
攻撃者は正当なを 多数入手しても偽のは作れない
  が正当なら作ったのは本人

## Slide 13: AEADの例
TLS 1.3で定義されたAEAD
AES-GCMとAES-CCMの比較
  暗号化方法は同じで認証方法が異なる
    CBC-MACはブロック暗号を用いたMAC
    AES2回分なのでAES-GCMよりは遅い
  速度比較
AEAD | 暗号化方法 | 認証 | 鍵長
AES-GCM | AESのCTRモード | 有限体を使ったGHASH | 128/256ビット
AES-CCM | AESのCTRモード | CBC-MAC | 128ビット
ChaCha20-Poly1305 | ChaCha20 | Poly1305 | 256ビット
AEAD | Intel系CPU | 組み込み系CPU
AES-GCM | ◎ | ○
AES-CCM | △ | △
ChaCha20-Poly1305 | ○ | ◎

## Slide 14: AES-GCM
AES-GCMの暗号化

## Slide 15: ChaCha-20 Poly1305
暗号化概略

## Slide 16: Poly1305
  256bitの秘密鍵から124bitの整数と128bitの整数bを生成
  平文を128bitずつのブロックに分割
  が初期値, で更新